## Slide 1
Önkormányzati Csúcstalálkozó, Nyírbátor
2025. március 20.
Hogyan segítik az okos épületek az energiamegtakarítást és a klímaalkalmazkodást?
Turbucz Gergely
Elektro-Kamleithner Kft.

## Slide 2
Hétköznapi értelemben vett okos rendszerek között is óriási különbség van. Olyan eszközökkel, amelyek 3 év alatti életartammal rendelkezik nem lehet az épült teljes élettartamára vonatkozólag értelmezhető megtakarítást felmutatni.
Erre a célra nagymegbízhatóságú és jó minőségű alkatrészekből felépített ipari rendszerek alkalmasak, mint pl. a KNX szabványnak megfelelő eszközökből felépített rendszerek.
De egy jól kialakított KNX rendszer sem csodaszer önmagában, csupán egy eszköz egy felkészült, intelligensen gondolkodó, lelkiismeretes üzemeltető kezében, aki elkötelezett a földünk értékeinek megőrzése és gyermekeink jövőjének tiszteletben tartása mellett.

## Slide 3
Energiamegtakarítás KNX rendszerrel I.
FŰTÉS, HŰTÉS ÉS SZELLŐZTETÉS OPTIMALIZÁLÁSA
  Intelligens hőmérséklet-szabályozás
    Az épületben elhelyezett KNX hőmérséklet-érzékelők folyamatosan figyelik a helyiségek hőmérsékletét.
    A rendszer automatikusan szabályozza a fűtést és hűtést, hogy a szükséges komfortszintet minimális energiafelhasználással érje el.
    Zónavezérlés: az épület különböző részeit külön-külön vezérli, így csak ott fűt/hűt, ahol szükséges.
    Időprogramok: munkaidőn kívül csökkentett hőmérsékletre állítja a fűtést.
    Ablaknyitás érzékelők integrációjac
      Ha egy ablakot kinyitnak, a rendszer automatikusan lekapcsolja a fűtést/hűtést az adott helyiségben.
      Ezzel elkerülhető a felesleges energiafelhasználás.
    Automatikus szellőzés
      CO₂-szint-érzékelők figyelik a levegő minőségét, és szükség esetén bekapcsolják a szellőztetést.
      Ez különösen fontos iskolákban, irodákban és középületekben, ahol a levegő minősége jelentősen befolyásolja a komfortérzetet és a produktivitást.
A KNX lehetővé teszi az automatizált és optimalizált energiagazdálkodást, ami a következő főbb területeken valósul meg:

## Slide 4
Energiamegtakarítás KNX rendszerrel II.
2. VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS ÉS ENERGIATAKARÉKOSSÁG
  Mozgásérzékelők: csak akkor kapcsolja fel a világítást, ha valaki belép a helyiségbe.
  Fényérzékelők: a természetes fény intenzitása alapján csökkenti a mesterséges világítás fényerejét.
  Dimmelhető világítás: nem szükséges mindig 100%-os fényerő, így energiát takaríthatunk meg.
  Időzített világításvezérlés: például egy irodaépületben az éjszakai takarítás után automatikusan lekapcsol minden lámpát.
A KNX lehetővé teszi az automatizált és optimalizált energiagazdálkodást, ami a következő főbb területeken valósul meg:

## Slide 5
Energiamegtakarítás KNX rendszerrel III.
3. ENERGIAMONITORING ÉS INTELLIGENS FOGYASZTÁSMENEDZSMENT
  KNX mérőmodulok folyamatosan figyelik az épület energiafogyasztását (áram, gáz, víz, hő).
  Riasztások és optimalizálás: ha a rendszer túlzott fogyasztást észlel, értesítést küld az üzemeltetőnek, vagy akár automatikusan beavatkozik (pl. kikapcsolja a nem szükséges fogyasztókat).
  Energiatudatos üzemeltetés: az épület használói is láthatják, mennyi energiát fogyasztanak, így ösztönözhetők a takarékosabb működésre.
A KNX lehetővé teszi az automatizált és optimalizált energiagazdálkodást, ami a következő főbb területeken valósul meg:

## Slide 6
Energiamegtakarítás KNX rendszerrel IV.
4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK INTEGRÁLÁSA
  A KNX rendszer képes napelemekkel és energiatároló rendszerekkel együttműködni.
  Ha elegendő napenergia áll rendelkezésre, a rendszer átkapcsolhat a saját energiaellátásra.
A KNX lehetővé teszi az automatizált és optimalizált energiagazdálkodást, ami a következő főbb területeken valósul meg:

## Slide 7
Összegzés
A KNX rendszer egy a BMS rendszerek közül a piacon egyedül állóként kínál méret és funkció korlát nélkül megoldásoka, amelyek segítik az az épületek üzemeltetőit az energiahatékony működtetésében.
Automatizált fűtés-hűtés-szellőztetés csökkenti az energiafogyasztást.
Intelligens világítás és árnyékolás minimalizálja az áramfelhasználást.
Időjárásérzékelők és dinamikus vezérlés segíti a klímaalkalmazkodást.
Megújuló energia és energiaoptimalizálás csökkenti az épület ökológiai lábnyomát.
A KNX rendszer tehát egy fenntartható, költséghatékony és környezettudatos megoldás, amely nemcsak az épületek üzemeltetőinek, hanem a környezetvédelem szempontjából is előnyös.

## Slide 8
Köszönöm a figyelmet!
Turbucz Gergely 2025.03.20